## Slide 1: 结项汇报
2026年1月
数据服务实验室

## Slide 2: 专利-研究背景

## Slide 3: 专利-Segment Embedding
自然语言处理领域的BERT设置Segment Embedding表示句子分段

## Slide 4: 专利-相干向量-局部
关注当前时刻/频率的差分特征
选择CSI的表征方式（CFR/CIR）
选择计算变化率的范数
比较变化率和阈值计算相干时间/空间向量

## Slide 5: 专利-相干向量-全局
关注当前时刻/频率的全局特征
选择CSI的表征方式（CFR/CIR）
选择计算变化率的范数
比较变化率和阈值计算相干时间/空间向量

## Slide 6: 专利-数据通路
相干嵌入Coherence Embedding的计算在编码器中完成

## Slide 7: 专利-数据集
实测数据
室外场景
室内场景

## Slide 8: 专利-效果评估
window size | Model | Nmse | SGCS | Params(K) | FLOPs(M)
 | CNN | 0.219604 | 0.877867 | 18.9174 | 5512.256
5->1 | CNNL1 | 0.153353 | 0.828439 | 19.9004 | 5708.864
 | CNNL2 | 0.153301 | 0.82848 | 19.9004 | 5708.864
 | CNN | 0.312251 | 0.773059 | 19.0484 | 5643.456
5->3 | CNNL1 | 0.291854 | 0.742412 | 20.0315 | 5840.064
 | CNNL2 | 0.292315 | 0.740479 | 20.0315 | 5840.064
 | CNN | 0.398083 | 0.721821 | 19.1795 | 5774.656
5->5 | CNNL1 | 0.347392 | 0.680966 | 20.1626 | 5971.264
 | CNNL2 | 0.347349 | 0.680373 | 20.1626 | 5971.264
室外场景
观察窗口大小设置为5
预测窗口大小分别设置为1、3、5
室内场景
观察窗口大小设置为5
预测窗口大小分别设置为1、3、5
window size | Model | Nmse | SGCS | Params(K) | FLOPs(M)
 | CNN | 0.486532 | 0.714133 | 18.9174 | 5512.256
5->1 | CNNL1 | 0.334746 | 0.636103 | 19.9004 | 5708.864
 | CNNL2 | 0.333855 | 0.634223 | 19.9004 | 5708.864
 | CNN | 0.375779 | 0.704356 | 19.0484 | 5643.456
5->3 | CNNL1 | 0.32717 | 0.672728 | 20.0315 | 5840.064
 | CNNL2 | 0.329247 | 0.672107 | 20.0315 | 5840.064
 | CNN | 0.403872 | 0.660118 | 19.1795 | 5774.656
5->5 | CNNL1 | 0.365059 | 0.624244 | 20.1626 | 5971.264
 | CNNL2 | 0.36356 | 0.624066 | 20.1626 | 5971.264

## Slide 9: 信道预测-研究背景
随着无线通信技术的持续进步，尤其是第五代（5G）移动通信系统的广泛部署，对信道状态信息（CSI）的精确预测成为了提升网络性能的关键因素。
Frequency
Time
Frequency
Time
F（·）
基于历史或观测信道状态，对未来信道状态进行预测
历史信道状态
预测后信道状态

## Slide 10: 信道预测-研究现状
仅基于时间或空间单结构特征建模，难以泛化至复杂场景
传统方法
自回归模型预测器
深度学习
：通过过去个时刻的序列值线性组合来预测当前值
是AR模型系数，是零均值高斯噪声
复值卷积
卷积
LSTM

## Slide 11: 信道预测-研究现状
Transformer
GPT架构基础
大语言模型
微调预训练的大语言模型
全局注意力机制实现并行建模，但难以应对MIMO技术中的多维CSI

## Slide 12: 信道预测-模型-SISO
将复杂的时间变化分解为多个周期内和周期间的变化

## Slide 13: 信道预测-视觉语言模型
基于Vision Encoder和LLM的VLM范式给联合建模CSI时空结构带来可能

## Slide 14: 信道预测-模型-MIMO

## Slide 15: 信道预测-数据集
每个样本包括时域的20个TTl和频域的8个RB，TTl的间隔为5ms
按照用户移动速率(30km/h、60km/h、120km/h、Mix.km/h)划分数据集
指标 | - | 优化目标
FLOPs | 浮点运算次数 | Lower best
NMSE | 归一化均方误差 | Lower best
Params | 参数量 | Lower best
SGCS | 余弦相似度 | Higher best

## Slide 16: 信道预测-效果评估-SISO

## Slide 17: 信道预测-效果评估-MIMO

## Slide 18: 量化-量化阶段
训练后量化
量化感知训练
Notes: 量化是将输入从包含更多信息的表示离散化为包含较少信息的表示的过程。它通常意味着采用更多位的数据类型并将其转换为更少位，例如从 32 位浮点数转换为 8 位整数。为了确保使用低位数据类型的整个范围，通常通过输入元素的绝对最大值归一化将输入数据类型重新缩放到目标数据类型范围，输入元素通常被构造为张量。
训练后量化（PTQ）——在训练之后进行量化
量化感知训练（QAT）——在训练/微调期间进行量化

## Slide 19: 量化-量化对象
Y
=
X
+
b
input
output
w
dynamic values
(activations)
Y
=
X
+
b
bias
weight
w
static values
在推理过程中，可以压缩模型的参数权重和激活值
Notes: 大型语言模型之所以得名，是因为它们包含的参数数量。这些模型通常拥有数十亿个参数，存储这些参数可能相当昂贵。
在推理过程中，激活值是输入和权重的乘积，同样可能非常庞大。

## Slide 20: 量化-PT2E
PT2E（PyTorch 2 Export Quantization）是Pytorch2引入的图级量化工作流。先用 torch.export 把模型捕获成 ATen 图，然后在 prepare → calibrate/train → convert 三阶段完成量化。与 FX 图模式量化相比，此流程具有显著更高的模型覆盖率（在 14,000 个模型中达到 88%）、更好的可编程性以及更简化的用户体验。

## Slide 21: 量化-模型SISO-PTQ
W8Only
W8A8
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -17.01dB | +0.11dB
60km/h | -7.71dB | -7.40dB | +0.31dB
120km/h | -6.89dB | -6.94dB | -0.05dB
xkm/h | -7.95dB | -7.98dB | -0.03dB
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -16.97dB | +0.15dB
60km/h | -7.71dB | -7.40dB | +0.31dB
120km/h | -6.89dB | -6.94dB | -0.04dB
xkm/h | -7.95dB | -7.98dB | -0.03dB
A8Only
AFP8Only
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -17.01dB | +0.11dB
60km/h | -7.71dB | -7.40dB | +0.31dB
120km/h | -6.89dB | -6.94dB | -0.05dB
xkm/h | -7.95dB | -7.98dB | -0.03dB
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -16.97dB | +0.15dB
60km/h | -7.71dB | -7.40dB | +0.31dB
120km/h | -6.89dB | -6.94dB | -0.04dB
xkm/h | -7.95dB | -7.98dB | -0.03dB

## Slide 22: 量化-模型SISO-PTQ
W4A8
W2A8
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -15.79dB | +1.33dB
60km/h | -7.71dB | -7.17dB | +0.54dB
120km/h | -6.89dB | -6.86dB | +0.03dB
xkm/h | -7.95dB | -7.87dB | +0.08dB
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -4.39dB | +12.73dB
60km/h | -7.71dB | -4.39dB | +3.32dB
120km/h | -6.89dB | -5.35dB | +1.55dB
xkm/h | -7.95dB | -5.00dB | +2.96dB
W4AFP8
W2AFP8
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -15.69dB | +1.44dB
60km/h | -7.71dB | -7.16dB | +0.56dB
120km/h | -6.89dB | -6.85dB | +0.05dB
xkm/h | -7.95dB | -7.85dB | +0.10dB
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -4.39dB | +12.73dB
60km/h | -7.71dB | -4.39dB | +3.32dB
120km/h | -6.89dB | -5.34dB | +1.55dB
xkm/h | -7.95dB | -4.99dB | +2.96dB

## Slide 23: 量化-模型SISO-QAT
W8A8
W2A8
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -12.83dB | +4.29dB
60km/h | -7.71dB | -7.64dB | +0.07dB
120km/h | -6.89dB | -6.91dB | -0.02dB
xkm/h | -7.95dB | -7.73dB | +0.22dB
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -10.40dB | +6.72dB
60km/h | -7.71dB | -6.96dB | +0.75dB
120km/h | -6.89dB | -6.55dB | +0.34dB
xkm/h | -7.95dB | -6.96dB | +1.00dB
W8Only
W2Only
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -12.76dB | +4.36dB
60km/h | -7.71dB | -7.69dB | +0.03dB
120km/h | -6.89dB | -6.99dB | -0.09dB
xkm/h | -7.95dB | -7.70dB | +0.25dB
NMSE(dB) | FP32 | Int8 | Δ
30km/h | -17.12dB | -10.35dB | +6.77dB
60km/h | -7.71dB | -6.90dB | +0.81dB
120km/h | -6.89dB | -6.47dB | +0.43dB
xkm/h | -7.95dB | -6.90dB | +1.05dB

## Slide 24: 量化-bitsandbytes
bitsandbytes 通过 PyTorch 的 k 位量化技术，使大型语言模型更加易于使用。
Notes: Bitsandbytes是对称量化

## Slide 25: 量化- NF4 (4-bit NormalFloat)
基于标准正态分布的累积分布函数设计的，中间密、两头疏。
Notes: 它在 0 附近（权重最密集的地方）放置了更多的量化值（刻度），在两端（权重稀疏的地方）放置较少的刻度。

## Slide 26: 量化-模型MIMO-PTQ
VIsion Encoder(W4A16) + LLM(W4A16)
 | FP32 |  | Quantification |  | Δ | 
 | NMSE | Params | NMSE | Params | Δ-NMSE | η-Params
30km/h | -21.871dB | 63463336 | -17.161dB | 20954536 | -4.705dB | 33.02%
60km/h | -8.490dB |  | -8.490dB |  | 0dB | 
120km/h | -7.647dB |  | -7.647dB |  | 0dB | 
xkm/h | -9.427dB |  | -9.426dB |  | -0.001dB | 
VIsion Encoder(W4A16) + QFomer(W8A8) + LLM(W4A16)
 | FP32 |  | Quantification |  | Δ | 
 | NMSE | Params | NMSE | Params | Δ-NMSE | η-Params
30km/h | -21.871dB | 63463336 | -17.166dB | 9536268 | -4.705dB | 15.03%
60km/h | -8.490dB |  | -8.491dB |  | +0.001dB | 
120km/h | -7.647dB |  | -7.647dB |  | 0dB | 
xkm/h | -9.427dB |  | -9.426dB |  | -0.001dB | 

## Slide 27: Blockage Prediction
利用多模态输入来预测高频（FR2/毫米波）无线链路中未来可能发生的阻塞事件
准确的阻塞预测能够使网络在链路性能下降之前采取主动措施，例如波束切换、切换或资源重新分配。

## Slide 28: UE Localization and Position Prediction
估计用户设备的当前位置，并预测其在动态毫米波/FR2通信环境中的未来位置
准确的用户设备位置信息是高频无线系统中波束管理、信道预测和主动资源分配的关键要素。

## Slide 29: 多设备融合无人机探测模型
分类结果
复杂度分析
Film-enhanced Mamba模型提升准确率，避免模型复杂度随设备数增大

## Slide 30: 多设备融合无人机探测模型
Film-enhanced Mamba模型融合多设备特征进行无人机感知任务
……
LOS Path
LOS Path
LOS Path
NLOS Path
NLOS Path
NLOS Path
任务场景示意图
模型结构图

## Slide 31: 多设备融合无人机探测模型
融合实部虚部
复数卷积特征提取层
Film-enhanced Mamba模型
设备信息嵌入
复数特征提取
共享模型参数

## Slide 32: 多设备融合无人机探测模型
实测数据集分类结果
复杂度分析
Film-enhanced Mamba模型提升准确率，避免模型复杂度随设备数增大

## Slide 33: 多设备压缩反馈无人机探测模型
多设备信息压缩反馈至基站，基站融合多设备信息进行感知任务
任务场景示意图
模型结构图

## Slide 34: 多设备压缩反馈无人机探测模型
多设备融合分类结果
低比特压缩精度
压缩反馈模型能够降低传输代价，融合模型能够提高识别精度

## Slide 35
基于NPU的端侧智能应用Demo
基于LLM的离线对话机器人应用
基于VLM的离线图像理解应用
基于LLM的离线系统Agent
基于增强残差网络的离线图像超分辨率应用
基于Diffusion的离线文生图

## Slide 36
更多应用：
实时3D内容生成与渲染 探索基于图像生成模型，赋能AR/VR场景实现实时3D内容生成与虚实融合渲染，推动沉浸式交互体验的技术突破。
高精度单目视觉3D感知 开发基于深度估计模型的具身智能与自动驾驶系统，实现低成本的单目视觉3D环境感知与精准避障。
AI智能降噪助听 利用生成式语音增强模型，研发智能降噪助听器，提高复杂声学环境下的语音清晰度。
雷达眼动微动追踪 利用时序网络和低功耗毫米波雷达，赋能AR/VR场景实现无图像隐私侵扰下的全天候视线捕捉与注意力分析。
等等……

## Slide 37
Thank You